## Slide 1
Rencana Rancangan Teknis
SKM FCS FA 2020
Notes: 1

## Slide 2
Rancangan komposisi sistem hardware
Rancangan komposisi sistem software
Rancangan komunikasi antar sistem
Rancangan arsitektur dan pengembangan software
Outline
Notes: 2

## Slide 3
Rancangan Komposisi Sistem
HMI Subsystem
  Fungsi
    Antar muka antara pengguna dan sistem SKM FCS
  Komposisi
    PSU
    Ethernet connector
    Komputer
      Monitor
      Keyboard
      Mouse
    Firing Key
Notes: 3

## Slide 4
Rancangan Komposisi Sistem
Gun Interface Subsystem
  Fungsi
    Backend processing dan antarmuka dengan seluruh peralatan yang terhubung sistem SKM FCS
  Komposisi
    OSD Interface
    Gun Interface
Notes: 4

## Slide 5
Rancangan Komposisi Sistem
Interface OSD
  Fungsi
    Menerima data sensor navigasi kapal, terutama (GPS, Weather System, Speedlog dan Vertical Gyro, Radar)
    Sumber utama sasaran permukaan
    Penghubung antara sensor navigasi kapal dengan SKM FCS
  Komposisi
    PSU
    Ethernet connection
    Serial connection
    CPU
Notes: 5

## Slide 6
Rancangan Komposisi Sistem
Interface Meriam
  Fungsi
    Penghubung antara sistem meriam dengan SKM FCS
    Kontrol meriam secara remote
    Monitoring status dan kondisi meriam
  Komposisi
    PSU
    Ethernet connection
    Serial connection
    CPU
    Analog (Syncro) sistem
Notes: 6

## Slide 7
Rancangan Komunikasi Sistem
Notes: 7

## Slide 8
Rancangan Arsitektur dan Pengembangan Software
Paradigma Pengembangan Software
  Data Driven Software
  Komunikasi berbasis Redis
  Berbasis sistem modular
Environment Pengembangan Software
  Sistem operasi : Centos 7 (berbasis GNOME untuk HMI)
  SDK/IDE : Qt 5.5 keatas
  Database : Redis 3 keatas
  Serial card driver
  Linux cpu monitoring (suhu, penggunaan memory dan cpu)
Notes: 8

## Slide 9
Rancangan Arsitektur dan Pengembangan Software
Tools Pengembangan Software
  Qt Creator
  Serial monitor software (ex. cutecom)
  Remote desktop software (ex. Nomachine, VNC viewer)
  Virtual serial port software (ex. socat)
  Redis-cli, Redis manager
  Telnet/netcap
  NMEA Simulator
Notes: 9

## Slide 10
Rancangan Arsitektur dan Pengembangan Software
Sistem dan data komunikasi OSD-FCS
  OSD Data
    Posisi (Latitude,Longitude) : GPS
    Kecepatan dan arah gerak : GPS
    Inersia (Halu,pitch,roll) : Gyro
    Kecepatan dan arah angin : Wind Sensor
    Suhu dan tekanan udara : Weather System
    Kecepatan arus laut : Speedlog
    ARPA Radar
  Communication Protocol
    NMEA format (OSD-Interface OSD)
    RS422 (OSD-Interface OSD)
    Redis (Interface-HMI/Gun Interface)
Notes: 10

## Slide 11
Rancangan Arsitektur dan Pengembangan Software
Sistem dan data komunikasi Gun-FCS
  Data Control
    Posisi laras (baringan & elevasi)
    Status (hydro,servo,dll)
    Firing
  Data Feedback
    Posisi laras (baringan & elevasi)
    Status (hydro,servo,dll)
  Communication Protocol
    ASCII format (Embeded CPU-OS CPU)
    Syncro & Digital status (Embeded CPU-Gun System)
    Redis (OS CPU-HMI)
Notes: 11

## Slide 12
Rancangan Arsitektur dan Pengembangan Software
Database Desain (Redis)
  Sistem data terdistribusi (sementara)
Notes: 12

## Slide 13
Rancangan Arsitektur dan Pengembangan Software
Modul – Modul Aplikasi
  Modul aplikasi OSD
    Melakukan parsing data input dan menyimpan hasilnya di database
  Modul aplikasi Radar
    Melakukan parsing data input dan menyimpan hasilnya di database
  Modul aplikasi HMI
    Sebagai aplikasi antarmuka dengan operator
  Modul aplikasi Gun Interface
    Sebagai penghubung antara OS based CPU dengan Embedeb based CPU
Notes: 13

## Slide 14
Rancangan Arsitektur dan Pengembangan Software
Modul – Modul Aplikasi
  Modul aplikasi Radar-Gun Correction
    Sebagai penghitung data paralaks antara sasaran radar dengan meriam
  Modul aplikasi trajectory
    Sebagai penghitung data posisi merim untuk penembakan terhadap sasaran radar
  Modul aplikasi Fire Triangle
    Menghitung TTLF dan titik potong gerakan sasaran dengan gun coverage
Notes: 14